REBECQ : contrôle et un entretien des fascines

Le marché devrait prévoir de :

•       Vérifier l‘état des fascines, remplacer  pieux et tasseaux si nécessaire, signaler à la commune la présence de déchets ou la dégradation (vandalisme) des fascines ;

•       Contrôler les affouillements et assurer leur rebouchage ;

•       Débroussailler les « mauvaises herbes » devant  et derrière fascines et talus ;

•       Tailler les repousses et tailler les pieux vivants tous les 3 ans et dans le cas des fascines vivantes de manière à densifier la « haie » au maximum ;

•       Retirer les sédiments accumulés.

- Prévoir 2 à 3 passages par an dont deux obligatoires : un à la sortie de l’hiver (en février) et un après les premiers orages + un sur demande de la commune.

- Dans 3 ou 4 ans, les fascines devront être retirées ou renouvelées : cela devra faire l’objet d’un nouveau marché séparé pour recharger les fascines.